## Slide 1: 计算机视觉系列基础实验
实验2：相机标定与立体视觉
编程语言：OpenCV,Matlab,Python等
实验目的：
1. 动手编程实践，掌握基本开发手段
2. 撰写实验报告，掌握简明扼要准确

## Slide 2: 实验要求
实验地点：国实D306
实验报告：
  交电子报告：实验结束一周内
    封面：实验名称、姓名、学号、专业、日期
    报告内容：实验目的、实验过程、实验结果、实验结论与分析
    文件名称：学号_姓名_实验报告n.doc
    邮件主题：姓名_实验报告n
    发送到：2587819207@qq.com

## Slide 3: 实验2：相机标定与立体视觉
实验目的：
  掌握摄像机的张正友标定法
  掌握特征点的提取与匹配
  掌握基础矩阵 F 的计算方法
  掌握内极线的概念
实验内容：
  1. 给定双目相机拍摄的棋盘格视频（左右相机成像尺寸相同），用张正友标定法分别标定两个相机，包括相机内、外参与畸变系数；
  2. 利用两相机的标定结果，进行立体视觉相机对标定，并计算基础矩阵F；
  3. 任取一帧左右眼图像，在左、右视图中选取 5 组匹配点对，并在视图中标记显示。利用 2 中计算的矩阵 F，绘制左、右视图上的内极线共轭对。将对应点到内极线的欧式距离作为极几何标定误差。统计极几何标定误差（最大误差、平均误差、误差方差），并分析实验结果。

## Slide 4: 实验2：相机标定与立体视觉
实验内容：
  4. 任取一帧左右眼图像，对该帧左、右视图分别进行SIFT特征提取并匹配，显示特征点与匹配结果；
  5. 在建立的SIFT特征匹配点对中，任意选取不小于 8 组的匹配点对，采用 8点法 求解基础矩阵 F；
  6. 选取剩余的SIFT匹配点对（不少于5组），在视图中标记显示。利用 5 中计算的矩阵 F，绘制左、右视图上的内极线共轭对。将对应点到内极线的欧式距离作为极几何标定误差。统计极几何标定误差（最大误差、平均误差、误差方差），并分析实验结果。
  7. 比较2、3与5、6的实验结果，分析实验结果是否合理。

## Slide 5: 实验2：相机标定与立体视觉
实验报告要求：
  显示一对左、右视图的棋盘格角点检测结果
  显示两个相机的标定结果（内、外参数和畸变系数）
  显示通过相机标定结果计算的基础矩阵 F
  显示左、右视图上的5 对匹配棋盘格角点与内极线
  观察棋盘格角点对与内极线位置，并分析原因
  显示SIFT特征提取与匹配结果
  显示 8点法求解基础矩阵 F 的结果
  显示左、右视图上的 不少于5 对匹配特征点与内极线
  比较两种方法计算基础矩阵 F 的结果，并统计分析极几何标定误差

## Slide 6: 实验2：相机标定与立体视觉
提示：
  不需要使用视频中所有的图像帧，隔多帧选取适当数量的帧进行相机标定即可，以减少程序运行时间；
  取棋盘格角点的世界坐标时，可令棋盘面：Z=0，并取第一个角点为世界坐标系原点；
  单位棋盘格实际长度取10mm，棋盘格尺寸为patternSize = Size(6, 8)，或Size(8, 6)，注意棋盘格角点提取排列的顺序；
  注意检查判断某帧图像是否为空、某帧图像是否提取出了角点；
  选择更稳健的特征点匹配方法，匹配质量影响求解基础矩阵 F 的准确性。可利用人工筛选的方式，在匹配结果中进一步剔除误匹配特征点，再求解矩阵 F。