## Slide 1: 计算机视觉系列基础实验
实验3：立体视觉定位实验
编程语言：OpenCV,Matlab,Python等
实验目的：
1. 动手编程实践，掌握基本开发手段
2. 撰写实验报告，掌握简明扼要准确

## Slide 2: 实验要求
实验地点：自行安排
（5月11日19~21点腾讯会议检查结果）
实验报告：
  交电子报告：实验结束一周内
    封面：实验名称、姓名、学号、专业、日期
    报告内容：实验目的、实验过程、实验结果、实验结论与分析
    文件名称：学号_姓名_实验报告n.doc
    邮件主题：姓名_实验报告n
    发送到：2587819207@qq.com

## Slide 3: 实验3：立体视觉定位实验
实验目的：
  掌握相机的直接线性变换（DLT）标定法
  （本次实验采用解法一即可）
  掌握成像点的重投影及重投影误差的计算方法
  掌握三维点的重建方法
实验内容：
  1. 用给定实验数据，选取不少于6个点对分别对左、右相机进行DLT标定，获得相机的投影矩阵、内参和外参；
  2. 分别计算左、右相机标定点、剩余点的重投影误差；
  3. 分别计算标定点对、剩余点对的三维点重建误差(欧式距离)；
实验要求：
  DLT标定、成像点重投影、三维点重建不能调用现成函数，相关数学计算可调用现成函数（如矩阵分解）

## Slide 4: 实验3：立体视觉定位实验
实验报告要求：
  1. 立体视觉点重建基本原理;
  2. 左、右眼相机的标定结果；
  3. 重投影误差统计（最大误差、平均误差、误差方差)
  4. 重建误差统计（最大误差、平均误差、误差方差)
  5. 影响立体视觉定位精度的影响因素分析